Утверждено постановлением

Главы Волотовского сельского поселения

№ 85 от 08.10.2013г.

___________________________________________________________________________ Схема водоснабжения и водоотведения Волотовского сельского поселения Новгородского района Новгородской области ____________________________________________________________________________ ООО «ГрафИнфо» 2013г.

Содержание

Введение.	3

Паспорт схемы.	5

Глава 1. Схема водоснабжения.	8

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.	8

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	8

1.1.2 Описание функционирования системы водоснабжения.	9

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:	12

1.2 Существующие балансы водопотребления.	12

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.	14

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.	20

1.5 Сроки и этапы реализации схемы.	25

1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.	27

Глава 2. Схема водоотведения.	29

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.	29

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.	29

2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.	29

2.1.3 Анализ существующих проблем в сфере водоотведения.	31

2.2 Существующие балансы водоотведения.	31

2.3 Перспективные расчётные расходы сточных вод.	32

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.	35

2.5 Сроки и этапы реализации схемы.	38

2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.	39

Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения	40

Схема водоснабжения Волотовского сельского поселения

Схема водоотведение Волотовского сельского поселения

# Введение.

Схема водоснабжения и водоотведения Волотовского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области на период до 2033 года разработана на основании следующих документов:

- технического задания, утверждённого главой администрации Волотовского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области;

- генерального плана Волотовского сельского поселения, разработанного ОАО «Институт Новгородгражданпроект», Великий Новгород, 2011г.;

- «Генерального плана Волотовского сельского поселения Новгородского района Новгородской области (внесение изменений в части д.д. Шолохово, Ушерско, Хутынь, Зарелье, Новая Деревня)», разработанного ООО «ГрафИнфо», Великий Новгород, 2013г;

- «Проекта планировки и межевания территории под строительство сетей водоснабжения и водоотведения в населённом пункте д. Хутынь», разработанного ООО «ГрафИнфо», Великий Новгород, 2013г;

- федерального закона от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, направленные на повышение надёжности функционирования этих систем, а также на создание безопасных и комфортных условий для проживания людей.

Схема водоснабжения и водоотведения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего и холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- водоочистные сооружения;

- РЧВ;

- насосные станции.

2)   Водоотведение:

- магистральные сети водоотведения;

- насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Согласно статье 38 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 7.12.2011 №416-ФЗ схемы водоснабжения и водоотведения должны соответствовать документам территориального планирования, утвержденным по правилам главы 3 Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 N190-ФЗ, а также программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденным по правилам ст. 11 Федерального закона от 30.12.2004 N210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса". В них будут устанавливаться целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения, а также планироваться мероприятия, необходимые для осуществления горячего, питьевого, технического водоснабжения и водоотведения.

Таким образом, необходимо отметить, что в случаях, если в документах территориального планирования (генеральном плане) перспектива развития поселения (города, населенного пункта) не отражена, необходимо вносить изменения в такие документы, а впоследствии и приводить в соответствие схемы водоснабжения и водоотведения.

# Паспорт схемы.

Наименование.

Схема водоснабжения и водоотведения Волотовского сельского поселения Новгородского муниципального района Новгородской области.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик).

Глава администрации Волотовского сельского поселения.

Местонахождение объекта.

Россия, Новгородская область, Новгородский район, Волотовское сельское поселение.

Нормативно-правовая база для разработки схемы.

- 	Федеральный закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении»;

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*). Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 года № 635/14 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

- 	СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*). Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013 г.;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы.

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2033г.;

-	 увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- 	повышение качества питьевой воды;

- 	обеспечение надёжного водоотведения, а также гарантируемая очистка сточных вод согласно нормам экологической безопасности и сведение к минимуму вредного воздействия на окружающую среду.

Способы достижения поставленных целей.

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих и строительство новых водозаборных узлов и ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Волотовского поселения в целом;

- 	прокладка канализационных сетей в неканализованной части Волотовского сельского поселения;

- 	реконструкция существующих канализационных сетей и модернизация канализационных очистных сооружений;

- 	установка приборов учёта;

- 	снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Сроки и этапы реализации схемы.

Первый этап: 2013-2023г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- устройство площадок водопроводных сооружений с размещением на них РЧВ и насосных станций;

- прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки;

- поэтапная перекладка существующих канализационных и водопроводных сетей;

- реконструкция  существующих КНС;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС.

Второй этап: 2023-2033г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- прокладка разводящих водопроводных сетей;

- прокладка магистральных сетей канализации для обеспечения отвода сточных вод от существующей и проектируемой застройки;

- строительство новых КНС;

- прокладка напорных линий от КНС

- устройство новых КОС.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы.

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования  и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения и водоотведения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения.

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования.

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Волотовское сельское поселение расположено в центре Новгородской области, к западу от г. Великий Новгород. В состав Волотовского сельского поселения входят 15 населённых пунктов с количеством населения (на 2013г.):

- п. Волховец (977 чел.)

- д. Волотово (234 чел.)

- д. Зарелье (31 чел.)

- д. Кунино (48 чел.)

- д. Кирилловское сельцо (12 чел.)

- д. Малая Горка (7 чел.)

- д. Новое Кунино (57 чел.)

- д. Новая Деревня (136 чел.)

- д. Радионово (47 чел.)

- д. Спас-Нередицы (23 чел.)

- д. Сельцо Шатерно (13 чел.)

- д. Сковородка (1 чел.)

- д, Ушерско (111 чел.)

- д. Хутынь (154 чел.)

- д. Шолохово (282 чел.)

Итого общая численность населения на 2013г. составляет 2133 человек.

В настоящее время на территории Волотовского сельского поселения имеется слаборазвитая система водоснабжения. Системы централизованного водоснабжения имеются только в п. Волховец, южной части д. Новая Деревня, центральной части д. Шолохово и д. Радионово.

Источником водоснабжения п. Волховец и д. Новая Деревня служит система водоснабжения г. Великий Новгород. Питьевая вода от городских сетей водопровода поступает в магистральные и разводящие сети п. Волховец и д. Новая Деревня.

Водоснабжение центральной части д. Шолохово осуществляется от поверхностного водозабора. Вода из протоки Малый Волховец от насосной станции I-го подъёма по водоводу поступает на площадку водопроводных сооружений, где проходит очистку, и насосной станцией II-го подъёма подаётся в разводящую сеть деревни.

Водоснабжение северной и южной окраин д. Радионово осуществляется от двух автономных тупиковых сетей, источником водоснабжения каждой из которых служит артезианская скважина.

Источниками водоснабжения остальных населённых пунктов служат индивидуальные приусадебные шахтные колодцы.

В настоящее время обслуживающими организациями, предоставляющими услуги водоснабжения на территории Волотовского сельского поселения, являются:

-  МУП «Новгородский водоканал»;

- ООО «Новкоммунсервис».

Также имеются водозаборные сооружения и водопроводные сети, принадлежащие частным лицам и не поставленные на баланс.

Планируемые к освоению площадки под строительство потребуют дополнительной нагрузки на систему водоснабжения.

### 1.1.2 Описание функционирования системы водоснабжения.

Объекты ВКХ, обслуживаемые МУП «Новгородский водоканал»:

Питьевая вода от городских водопроводных сетей г. Великий Новгород поступает в разводящие сети Ø57÷200мм п. Волховец и подаётся потребителям. Также в п. Волховец имеется площадка водопроводных сооружений, которая в настоящий момент не действует и подлежит полной реконструкции.

Характеристики водопроводной сети представлены в таблице №1.

Таблица 1

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |
| --- |
| Диаметр, мм | Водоводов | Уличной сети | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 57 |  |  |  |  | сталь |  | 0,150 |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  |  | сталь | 1990 | 0,046 |  |  |  |  |
| 100 |  |  |  |  | сталь | 1992 | 0,010 |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | сталь |  | 0,025 |  |  |  |  |
| 150 |  |  |  |  | чугун |  | 0,770 |  |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | чугун |  | 0,680 |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 1,681 |  |  |  |  |

Объекты ВКХ, обслуживаемые ООО «Новкоммунсервис»:

Источником водоснабжения центральной части д. Шолохово служит поверхностный водозабор производительностью 144м3/сут. Вода из протоки Малый Волховец от насосной станции I-го подъёма по водоводу Ø90мм поступает на площадку водопроводных сооружений в составе:

- водоочистные сооружения;

- резервуар чистой воды;

- насосная станция второго подъёма.

Характеристики существующего водозаборного узла приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| № № п/п | Наименование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЗУ д. Шолохово | нас. станция 1-го подъёма | 1976 | 0,144 | - | - |
|  |  | ВОС: - медленные песчаные фильтры - хлораторная | 1981 | 0,060 | - | - |
|  |  | нас. станция 2-го подъёма | 1975 | 0,480 | - | - |
|  |  | РЧВ V=250м3 (1 шт.) | 1997 | - | - | - |

Характеристики оборудования водозаборного узла приведены в таблице 3.

Таблица 3.

| № № п/п | Наименование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | ВЗУ д. Шолохово | I подъём | ЭЦВ 6-6,5-90 | 6,5 | 90 | 4 | - |
|  |  |  | ЭЦВ 6-6,3-80 | 6,3 | 80 | 4 | - |
|  |  | II подъём 1 х 250м³ | ВКС 20/30 | 20 | 30 | 5,5 | - |
|  |  |  | ВКС 20/30 | 20 | 30 | 5,5 | - |

Износ сооружений объектов ВКХ по данным ООО «Новкоммунсервис» составляет 85,67%.

После очистки вода подаётся в разводящую сеть деревни Ø110мм. Характеристики водопроводной сети представлены в таблице №4.

Таблица 4

| Одиночное протяжение водопроводных сетей, км |
| --- |
| Диаметр, мм | Водоводов | Уличной сети | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 90 | ПНД | 1989 | 0,9 | 0 |  |  |  |  | 0,9 | 0 | 55 |
| 110 |  |  |  |  | ПНД | 1976 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 88 |
| Всего: |  |  | 0,9 | 0 |  |  | 1,0 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 71,5 |

Объекты ВКХ, принадлежащие частным лицам:

Питьевая вода от городских водопроводных сетей г. Великий Новгород поступает в разводящую сеть д. Новая Деревня и подаётся потребителям. Диаметр трубопровода и степень его износа неизвестны.

Водоснабжение северной и южной окраин д. Радионово осуществляется от двух автономных тупиковых сетей, источником водоснабжения каждой из которых служит артезианская скважина. Других сведений об объектах нет.

Данные лабораторных анализов качества воды.

Согласно исх. №420 от 25.01.2013 от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в воде д. Шолохово отмечается высокое содержание химических веществ, в частности превышены гигиенические нормативы по хлороформу.

Другие данные об обследовании состава воды не были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

### 1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

1. Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Волотовского сельского поселения.

2. Качество воды в д. Шолохово не соответствует гигиеническим нормативам.

3. Отсутствие в ряде деревень систем централизованного водоснабжения замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления.

Для существующей системы водоснабжения определены требуемые расходы воды для различных потребителей. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависят от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по генплану ОАО «Институт Новгородгражданпроект» приняты следующие нормы:

- 190 л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями;

- 150 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами с газовыми нагревателями;

- 50÷60 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в районах застройки с водопользованием из водоразборных колонок;

- 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2÷1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по генплану ОАО «Институт Новгородгражданпроект».

Данные о существующем водопотреблении приведены в таблице №5.

Таблица 5.

| Потреби-тель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Волховец | Хоз-питьевые нужды | чел | 770 | 190 | 146,30 | 53,40 | 175,56 | 19,14 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 207 | 50/25 | 10,35 | 3,78 | 12,42 | 2,15 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 15,67 | 5,72 | 18,80 | 2,13 |
|  | Полив | чел | 977 | 50 | 48,85 | 2,93 | 48,85 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 221,17 | 65,83 | 255,63 | 23,42 |
| д. Волотово | Хоз-питьевые нужды | чел | 234 | 50/25 | 11,70 | 4,27 | 14,04 | 2,25 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 1,17 | 0,43 | 1,40 | 0,22 |
|  | Полив | чел | 234 | 50 | 11,70 | 0,70 | 11,70 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 24,57 | 5,40 | 27,14 | 2,47 |
| д. Зарелье | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 50/25 | 1,55 | 0,57 | 1,86 | 0,42 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,16 | 0,06 | 0,19 | 0,04 |
|  | Полив | чел | 31 | 50 | 1,55 | 0,09 | 1,55 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 3,26 | 0,72 | 3,60 | 0,46 |
| д. Кунино | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 50/25 | 2,40 | 0,88 | 2,88 | 0,65 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,24 | 0,09 | 0,29 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 48 | 50 | 2,40 | 0,14 | 2,40 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5,04 | 1,11 | 5,57 | 0,71 |
| д. Кирилловское сельцо | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 50/25 | 0,60 | 0,22 | 0,72 | 0,16 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 12 | 50 | 0,60 | 0,04 | 0,60 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1,26 | 0,28 | 1,39 | 0,18 |
| д. Малая Горка | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 50/25 | 0,35 | 0,13 | 0,42 | 0,09 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,35 | 0,02 | 0,35 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,74 | 0,16 | 0,81 | 0,10 |
| д. Новое Кунино | Хоз-питьевые нужды | чел | 57 | 50/25 | 2,85 | 1,04 | 3,42 | 0,77 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,29 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |
|  | Полив | чел | 57 | 50 | 2,85 | 0,17 | 2,85 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5,99 | 1,32 | 6,61 | 0,85 |
| д. Новая Деревня | Хоз-питьевые нужды | чел | 136 | 190 | 25,84 | 9,43 | 31,01 | 6,51 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 2,58 | 0,94 | 3,10 | 0,65 |
|  | Полив | чел | 136 | 50 | 6,80 | 0,41 | 6,80 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 35,22 | 10,78 | 40,91 | 7,16 |
| д. Радионово | Хоз-питьевые нужды | чел | 47 | 50/25 | 2,35 | 0,86 | 2,82 | 0,63 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,24 | 0,09 | 0,28 | 0,06 |
|  | Полив | чел | 47 | 50 | 2,35 | 0,14 | 2,35 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 4,94 | 1,08 | 5,45 | 0,70 |
| д. Спас-Нередицы | Хоз-питьевые нужды | чел | 23 | 50/25 | 1,15 | 0,42 | 1,38 | 0,31 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,12 | 0,04 | 0,14 | 0,03 |
|  | Полив | чел | 23 | 50 | 1,15 | 0,07 | 1,15 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 2,42 | 0,53 | 2,67 | 0,34 |
| д. Сельцо Шатерно | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 50/25 | 0,65 | 0,24 | 0,78 | 0,18 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,07 | 0,02 | 0,08 | 0,02 |
|  | Полив | чел | 13 | 50 | 0,65 | 0,04 | 0,65 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 1,37 | 0,30 | 1,51 | 0,19 |
| д. Сковородка | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 50/25 | 0,05 | 0,02 | 0,06 | 0,01 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 1 | 50 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,11 | 0,02 | 0,12 | 0,01 |
| д. Ушерско | Хоз-питьевые нужды | чел | 111 | 50/25 | 5,55 | 2,03 | 6,66 | 1,46 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,56 | 0,20 | 0,67 | 0,15 |
|  | Полив | чел | 111 | 50 | 5,55 | 0,33 | 5,55 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 11,66 | 2,56 | 12,88 | 1,61 |
| д. Хутынь | Хоз-питьевые нужды | чел | 154 | 50/25 | 7,70 | 2,81 | 9,24 | 1,83 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,77 | 0,28 | 0,92 | 0,18 |
|  | Полив | чел | 154 | 50 | 7,70 | 0,46 | 7,70 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 16,17 | 3,55 | 17,86 | 2,01 |
| д. Шолохово | Хоз-питьевые нужды | чел | 152 | 150 | 22,80 | 8,32 | 29,64 | 6,42 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 60/25 | 7,80 | 2,85 | 10,14 | 2,31 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 3,06 | 1,12 | 3,98 | 0,87 |
|  | Полив | чел | 282 | 50 | 14,10 | 0,85 | 14,10 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 47,76 | 13,13 | 57,86 | 9,60 |
|  | Всего: |  | 2133 |  | 381,64 | 106,77 | 440,00 | 49,83 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения.

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2033 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в соответствии с потребностями жителей Волотовского сельского поселения, а так же подключение их к централизованным системам водоснабжения и канализации согласно утверждённому генплану.

Прирост численности постоянного населения на расчётный срок представлен в таблице 6.

Таблица 6.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние, 2013 г | Расчетный срок - 2033г. |
|  |  |  | Прирост | Итого |
| 1 | п. Волховец | 977 | 7313 | 8290 |
| 2 | д. Волотово | 234 | 23 | 257 |
| 3 | д. Зарелье | 31 | 297 | 328 |
| 4 | д. Кунино | 48 | 50 | 98 |
| 5 | д. Кирилловское сельцо | 12 | 828 | 840 |
| 6 | д. Малая Горка | 7 | 0 | 7 |
| 7 | д. Новое Кунино | 57 | 0 | 57 |
| 8 | д. Новая Деревня | 136 | 77 | 213 |
| 9 | д. Радионово | 47 | 72 | 119 |
| 10 | д. Спас-Нередицы | 23 | 5 | 28 |
| 11 | д. Сельцо Шатерно | 13 | 7 | 20 |
| 12 | д. Сковородка | 1 | 5 | 6 |
| 13 | д. Ушерско | 111 | 423 | 534 |
| 14 | д. Хутынь | 154 | 264 | 418 |
| 15 | д. Шолохово | 282 | 3846 | 4128 |
|  | Итого: | 2133 | 13210 | 15343 |

Динамика роста численности населения в населенных пунктах принята по генплану Волотовского сельского поселения, выполенному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», с учётом изменений, внесённых в него ООО «ГрафИнфо».

В перспективе развития Волотовского сельского поселения согласно генплану источником хозяйственно-питьевого водоснабжения большинства населённых пунктов принимаются сети централизованного водоснабжения г. Великий Новгород, д. Новое Кунино – артезианские скважины, д.д. Малая Горка и Сковородка – шахтные колодцы.

При проектировании системы водоснабжения определяются требуемые расходы воды для различных потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов и районов жилой застройки.

Благоустройство жилой застройки для Волотовского сельского поселения на конец расчётного срока (2033 год) согласно генплану и внесённым в него изменениям принято следующим:

- существующий жилой фонд при наличии внутреннего водоснабжения или водопользования из колонок остаётся без изменений;

- существующий жилой фонд с водопользованием из шахтных колодцев планируется обеспечивать водой от водоразборных колонок (кроме д.д. Малая Горка и Сковородка);

- существующий и планируемый жилой фонд д.д. Малая Горка и Сковородка обеспечивается водой из шахтных колодцев;

- планируемая ОАО «Институт Новгородгражданпроект» жилая застройка п. Волховец и д. Шолохово оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации с ваннами и скоростными водонагревателями;

- планируемую ОАО «Институт Новгородгражданпроект» жилую застройку остальных деревень планируется обеспечивать водой от водоразборных колонок;

- планируемая ООО «ГрафИнфо» жилая застройка оборудуется внутренними системами водоснабжения и канализации.

В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по генплану ОАО «Институт Новгородгражданпроект» приняты следующие нормы:

- 230 л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных водопроводом и канализацией с ваннами и скоростными водонагревателями;

- 190 л/сут на одного человека - обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных водопроводом и канализацией с ваннами и местными водонагревателями;

- 150 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией с ваннами с газовыми нагревателями;

- 50÷60 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в районах застройки с водопользованием из водоразборных колонок;

- 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 10% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,2÷1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» по генплану ОАО «Институт Новгородгражданпроект».

В соответствии с СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» и СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ООО «ГрафИнфо» приняты следующие нормы:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, норма признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС», стр.15);

- 50 л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений (в настоящее время полив осуществляется от приусадебных колодцев);

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расходы воды на наружное пожаротушение в населенных пунктах сельского поселения принимаются в соответствии с СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения», исходя из численности населения и территории объектов.

Расчетное количество одновременных пожаров в поселении - 2.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Расход воды на наружное пожаротушение одного пожара составит 15 л/с.

Расход воды на внутреннее пожаротушение принимается из расчета 2х2,5 + 2х5,0 = 15,0 л/с (действующий дом культуры со сценой в д. Шолохово).

Восстановление противопожарного запаса воды производится в течение 24 часов.

Вода на пожаротушение в населённых пунктах с кольцевыми сетями водопровода хранится в резервуарах чистой воды на площадке водопроводных сооружений. В населённых пунктах с тупиковыми водопроводными сетями – в противопожарных резервуарах с радиусом действия 150÷200м.

Расход на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водопотребление Волотовского сельского поселения приведены в таблице 7.

Таблица 7.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Волховец | Хоз-питьевые нужды | чел | 770 | 190 | 146,30 | 53,40 | 175,56 | 19,14 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 207 | 50/25 | 10,35 | 3,78 | 12,42 | 2,15 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 7313 | 230 | 1681,99 | 613,93 | 2018,39 | 138,26 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 183,86 | 67,11 | 220,64 | 15,96 |
|  | Полив | чел | 8290 | 50 | 414,50 | 24,87 | 414,50 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 2437,00 | 763,08 | 2841,50 | 175,51 |
| д. Волотово | Хоз-питьевые нужды | чел | 257 | 50 | 12,85 | 4,69 | 15,42 | 2,51 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 1,29 | 0,47 | 1,54 | 0,25 |
|  | Полив | чел | 257 | 50 | 12,85 | 0,77 | 12,85 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 26,99 | 5,93 | 29,81 | 2,76 |
| д. Зарелье | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 328 | 160 | 52,48 | 19,16 | 68,22 | 10,83 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 10,50 | 3,83 | 10,50 | 1,67 |
|  | Полив | чел | 328 | 50 | 2,70 | 0,98 | 16,40 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 65,67 | 23,97 | 95,12 | 12,49 |
| д. Кунино | Хоз-питьевые нужды | чел | 98 | 50/25 | 4,90 | 1,79 | 5,88 | 1,32 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,49 | 0,18 | 0,59 | 0,13 |
|  | Полив | чел | 98 | 50 | 4,90 | 0,29 | 4,90 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 10,29 | 2,26 | 11,37 | 1,46 |
| д. Кирилловское сельцо | Хоз-питьевые нужды | чел | 840 | 50/25 | 42,00 | 15,33 | 50,40 | 5,37 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 4,20 | 1,53 | 5,04 | 0,54 |
|  | Полив | чел | 840 | 50 | 42,00 | 2,52 | 42,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 88,20 | 19,38 | 97,44 | 5,90 |
| д. Малая Горка | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 160 | 0,35 | 0,13 | 0,42 | 0,09 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 7 | 50 | 0,35 | 0,02 | 0,35 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,74 | 0,16 | 0,81 | 0,10 |
| д. Новое Кунино | Хоз-питьевые нужды | чел | 57 | 50/25 | 2,85 | 1,04 | 3,42 | 0,77 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,29 | 0,10 | 0,34 | 0,08 |
|  | Полив | чел | 57 | 50 | 2,85 | 0,17 | 2,85 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 5,99 | 1,32 | 6,61 | 0,85 |
| д. Новая Деревня | Хоз-питьевые нужды | чел | 213 | 190 | 40,47 | 14,77 | 48,56 | 8,26 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 4,05 | 1,48 | 4,86 | 0,83 |
|  | Полив | чел | 213 | 50 | 10,65 | 0,64 | 10,65 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 55,17 | 16,89 | 64,07 | 9,08 |
| д. Радионово | Хоз-питьевые нужды | чел | 119 | 50/25 | 5,95 | 2,17 | 7,14 | 1,54 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,60 | 0,22 | 0,71 | 0,15 |
|  | Полив | чел | 119 | 50 | 5,95 | 0,36 | 5,95 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 12,50 | 2,75 | 13,80 | 1,69 |
| д. Спас-Нередицы | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 50/25 | 1,40 | 0,51 | 1,68 | 0,38 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,14 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |
|  | Полив | чел | 28 | 50 | 1,40 | 0,08 | 1,40 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 2,94 | 0,65 | 3,25 | 0,42 |
| д. Сельцо Шатерно | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 50/25 | 1,00 | 0,37 | 1,20 | 0,27 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,10 | 0,04 | 0,12 | 0,03 |
|  | Полив | чел | 20 | 50 | 1,00 | 0,06 | 1,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 2,10 | 0,46 | 2,32 | 0,30 |
| д. Сковородка | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 50/25 | 0,30 | 0,11 | 0,36 | 0,08 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,01 |
|  | Полив | чел | 6 | 50 | 0,30 | 0,02 | 0,30 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 0,63 | 0,14 | 0,70 | 0,09 |
| д. Ушерско | Хоз-питьевые нужды | чел | 230 | 50/25 | 11,50 | 4,20 | 13,80 | 2,28 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 1,15 | 0,42 | 1,38 | 0,23 |
|  | Полив | чел | 230 | 50 | 11,50 | 0,69 | 11,50 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 24,15 | 5,31 | 26,68 | 2,50 |
|  | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 304 | 160/25 | 48,64 | 17,75 | 63,23 | 10,24 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 9,73 | 3,55 | 9,73 | 1,58 |
|  | Полив | чел | 304 | 50 | 2,50 | 0,91 | 15,20 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 60,87 | 22,22 | 88,16 | 11,82 |
|  | ВСЕГО по д. Ушерско: |  | 534 |  | 85,02 | 27,52 | 114,84 | 14,32 |
| д. Хутынь | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 418 | 160 | 66,88 | 24,41 | 86,94 | 12,76 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 13,38 | 4,88 | 13,38 | 1,96 |
|  | Полив | чел | 418 | 50 | 3,44 | 1,25 | 20,90 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 83,69 | 30,55 | 121,22 | 14,73 |
| д. Шолохово | Хоз-питьевые нужды | чел | 152 | 150 | 22,80 | 8,32 | 29,64 | 6,42 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 60/25 | 7,80 | 2,85 | 10,14 | 2,31 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1266 | 230 | 291,18 | 106,28 | 378,53 | 38,96 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 32,18 | 11,74 | 41,83 | 4,77 |
|  | Полив | чел | 1548 | 50 | 77,40 | 4,64 | 77,40 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 431,36 | 133,84 | 537,55 | 52,45 |
|  | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 2580 | 160 | 412,80 | 150,67 | 536,64 | 46,22 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 82,56 | 30,13 | 82,56 | 7,11 |
|  | Полив | чел | 2580 | 50 | 21,21 | 7,74 | 129,00 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 516,57 | 188,55 | 748,20 | 53,33 |
|  | ВСЕГО по д. Шолохово: |  | 4128 |  | 947,92 | 322,39 | 1285,75 | 105,78 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

## 1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов системы водоснабжения.

На основании данных Генерального плана поселения невозможно провести детальный расчет объемов работ в рамках схемы водоснабжения и водоотведения.

Анализ генерального плана выявил необходимость его корректировки в части водоснабжения и водоотведения. Генеральный план выполнен без детализации каждого населенного пункта. Таким образом, водоснабжение и водоотведение в генеральном плане для каждого населенного пункта фактически не предусмотрено или предусмотрено формально. Отсутствие плана улично-дорожной сети населенных пунктов, а также отсутствие топографической съемки территории населенных пунктов не позволяют провести детальный расчет объемов работ для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Детализированные расчеты объемов работ возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.

Источником водоснабжения большинства населенных пунктов Волотовского сельского поселения на расчетный срок принимается водоток - р. Волхов, д. Новое Кунино – подземные воды, д. Малая Горка и д. Сковородка – шахтные колодцы. В соответствии с генпланом поселения, выполненным ОАО «Институт Новгородгражданпроект», для гарантированного водоснабжения и пожаротушения проектом предлагается устройство кольцевых сетей для следующих групп населённых пунктов:

- д. Волховец, д. Хутынь, д. Зарелье;

- д. Волотово, д. Ушерско, д. Радионово;

- д. Шолохово, д. Кирилловское Сельцо, д. Кунино.

Водоснабжение населенных пунктов с кольцевыми водопроводными сетями планируется от городских сетей водопровода г. Великий Новгород через планируемые и действующие повысительные насосные станции. Увеличение водопотребления поселения планируется за счет благоустройства существующего жилого фонда и прироста населения.

Суммарное водопотребление Волотовского с. п. представлено в таблице 8.

Таблица 8.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 906 | 190 | 172,14 | 62,83 | 206,57 | 21,48 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 152 | 150 | 22,80 | 8,32 | 29,64 | 6,39 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 60 | 7,80 | 2,85 | 10,14 | 2,31 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 945 | 50 | 47,25 | 17,25 | 56,70 | 5,78 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 25,00 | 9,12 | 30,30 | 3,60 |
|  | Полив | чел | 2133 | 50 | 106,65 | 6,40 | 106,65 | - |
|  | Итого: | чел | 2133 |  | 381,64 | 106,77 | 440,00 | 39,56 |
| Проектное предложение 2033г. | По генплану ОАО "Институт Новгородгражданпроект": |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 7313 | 230 | 1681,99 | 613,93 | 2018,39 | 138,26 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1266 | 230 | 291,18 | 106,28 | 378,53 | 38,96 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 983 | 190 | 186,77 | 68,17 | 224,12 | 22,52 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 152 | 150 | 22,80 | 8,32 | 29,64 | 6,39 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 60/25 | 7,80 | 2,85 | 10,14 | 2,31 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1869 | 50/25 | 93,45 | 34,11 | 112,14 | 9,70 |
|  | Неучтённые расходы | % | 10.0 | - | 228,40 | 83,37 | 277,30 | 21,81 |
|  | Полив | чел | 11713 | 50 | 585,65 | 35,14 | 585,65 | - |
|  | Итого: | чел |  |  | 3098,04 | 952,16 | 3635,91 | 239,95 |
|  | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 3630 | 160 | 580,80 | 211,99 | 755,04 | 62,16 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 116,16 | 42,40 | 116,16 | 9,56 |
|  | Полив | чел | 3630 | 50 | 29,84 | 10,89 | 181,50 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 726,80 | 265,28 | 1052,70 | 71,73 |
|  | ВСЕГО: |  | 15343 |  | 3824,83 | 1217,44 | 4688,61 | 311,68 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетное потребление воды питьевого качества на территории сельского поселения на расчётный срок (до 2033 г.) составит 3,825 тыс. м³/сут.

п. Волховец и д. Новая Деревня

Для гарантированного водоснабжения п. Волховец и д. Новая Деревня в соответствии с генпланом, выполненным ОАО «Институт Новгородгражданпроект», схемой водоснабжения предлагается закольцовка существующих тупиковых сетей водопровода с заменой изношенных участков и при необходимости перекладкой на большие диаметры.

д. Хутынь и д. Зарелье

Для гарантированного водоснабжения д. Хутынь и д. Зарелье в соответствии с генпланом, выполненным ОАО «Институт Новгородгражданпроект», и «Проектом планировки и межевания территории под строительство сетей водоснабжения и водоотведения в населённом пункте д. Хутынь», разработанным ОАО «ГрафИнфо», схемой водоснабжения предлагается устройство кольцевого водовода Ø315мм, который  гарантирует обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения и пожаротушение в населенных пунктах д. Хутынь и д. Зарелье, а также части п. Волховец.

Кольцевой водовод прокладывается в две нитки с расстоянием 2м между ними и защитной зоной шириной 5м вокруг них. Начальными точками являются два отводящих водовода диаметром 560х33,2мм каждый от насосной станции III подъема на площадке водопроводных сооружений Деревяницкого жилого района Великого Новгорода, конечная точка - планируемый перекресток д. Зарелье. Кольцевой водовод прокладывается вдоль автомобильной дороги от п. Волховец до деревень Хутынь и Зарелье.

На кольцевой сети планируется установка измерительных устройств, размещение которых намечено в накопительной емкости FloTenk-EN-15 (V=15м3, Ø2,3м, l=3,5м) непосредственно на площадке насосной III подъема, и устройство трех перемычек для выделения ремонтных участков на расстоянии 0,5 км и 1,5 км от начальной точки и на конечном участке.

Водопровод выполняется из полиэтиленовых труб завода «ИКАПЛАСТ» Ø315х18,7мм марки ПЭ100 SDR17 (полиэтилен низкого давления и высокой прочности ГОСТ 18599-2001).

Запорная арматура размещается в водопроводных колодцах, выполняемых по ТПР 901-09-11.84, и устанавливается до и после перемычек, при пересечении естественных и искусственных преград и на ответвлениях к аварийным колодцам или в пониженные места рельефа.

В деревнях Хутынь и Зарелье предусматриваются кольцевые сети водопровода с установкой на них пожарных гидрантов.

Для создания необходимого напора на наиболее удалённых от водоводов участках водопроводных сетей, а также обеспечения суточной неравномерности водопотребления, необходимо предусмотреть в каждом населённом пункте выделение земельных участков под строительство площадок водопроводных сооружений в составе резервуаров чистой воды и насосных станций, что утверждённым генпланом не предусмотрено и в связи с этим не может быть отражено в необходимых мероприятиях. Рекомендуется внести соответствующие изменения в генплан, после чего их можно будет учесть в схеме водоснабжения.

д. Волотово, д. Ушерско, д. Радионово

Согласно генплану, выполненному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», источником водоснабжения населённых пунктов предусматривается городской водопровод. В д. Волотово размещается площадка водопроводных сооружений с размещением на ней насосной станции и резервуаров чистой воды. Во всех деревнях предусматриваются кольцевые сети водопровода с установкой на них пожарных гидрантов.

Для создания необходимого напора на наиболее удалённых от водоводов участках водопроводных сетей, а также обеспечения суточной неравномерности водопотребления, необходимо предусмотреть в д. Радионово выделение земельного участка под строительство площадки водопроводных сооружений в составе резервуаров чистой воды и насосной станции, что утверждённым генпланом не предусмотрено и в связи с этим не может быть отражено в необходимых мероприятиях. Рекомендуется внести соответствующие изменения в генплан, после чего их можно будет учесть в схеме водоснабжения.

д. Шолохово, д. Кирилловское сельцо, д. Кунино

Согласно генплану, выполненному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», для обеспечения водоснабжения населённых пунктов планируется:

- источником водоснабжения вышеперечисленных населённых пунктов, а также  д. Спас-Нередицы и д. Сельцо Шатерно принимается поверхностный водозабор д. Шолохово; для обеспечения гарантированного водоснабжения предусматривается его реконструкция с доведением до требуемой производительности;

- реконструкция площадки водопроводных сооружений с доведением до требуемой производительности водопроводных очистных сооружений, резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъёма;

- перекладка водовода от водозабора до площадки водопроводных сооружений на Ø225мм;

- в деревнях предусматриваются кольцевые сети водопровода с установкой на них пожарных гидрантов.

Согласно проекту «Инженерная инфраструктура музейно-туристического комплекса «Рюриково городище», также разработанному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», но пока еще не утверждённому, источником водоснабжения данных населённых пунктов может выступать водовод Ø225мм, прокладываемый в две нитки от городских сетей водопровода до д. Шолохово. В этом случае существующий водозабор в д. Шолохово предлагается закрыть, а площадку водопроводных сооружений использовать в дальнейшем, доведя производительность РЧВ и насосной станции до необходимого уровня. В этом случае надлежащее качество воды будет гарантироваться МУП «Новгородский водоканал».

Для создания необходимого напора на наиболее удалённых от водоводов участках водопроводных сетей, а также обеспечения суточной неравномерности водопотребления, необходимо предусмотреть в д. Кирилловское Сельцо или д. Кунино выделение земельного участка под строительство площадок водопроводных сооружений в составе резервуаров чистой воды и насосных станций, что утверждённым генпланом не предусмотрено и в связи с этим не может быть отражено в необходимых мероприятиях. Рекомендуется внести соответствующие изменения в генплан, после чего их можно будет учесть в схеме водоснабжения.

д. Спас-Нередицы, д. Сельцо Шатерно

Согласно генплану, выполненному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», источником водоснабжения вышеперечисленных населённых пунктов предусматривается поверхностный водозабор д. Шолохово. Водоснабжение будет осуществляться от планируемой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Согласно проекту «Инженерная инфраструктура музейно-туристического комплекса «Рюриково городище», также разработанному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», но пока еще не утверждённому, источником водоснабжения данных населённых пунктов предусматривается водовод Ø225мм, прокладываемый в две нитки от городских сетей водопровода до д. Шолохово. Водоснабжение будет осуществляться от планируемой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для создания необходимого напора на наиболее удалённых от водоводов участках водопроводных сетей, а также обеспечения суточной неравномерности водопотребления, необходимо предусмотреть в д. Спас-Нередицы выделение земельных участков под строительство площадок водопроводных сооружений в составе резервуаров чистой воды и насосных станций, что утверждённым генпланом не предусмотрено и в связи с этим не может быть отражено в необходимых мероприятиях. Рекомендуется внести соответствующие изменения в генплан, после чего их можно будет учесть в схеме водоснабжения.

д. Новое Кунино

Согласно генплану, выполненному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», источником водоснабжения д. Новое Кунино предусматривается планируемая артезианская скважина. Водоснабжение будет осуществляться от планируемой тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода.

Для обеспечения суточной неравномерности водопотребления, необходимо предусмотреть в д. Новое Кунино резервную артезианскую скважину и водонапорную башню, что утверждённым генпланом не предусмотрено и в связи с этим не может быть отражено в необходимых мероприятиях. Рекомендуется внести соответствующие изменения в генплан, после чего их можно будет учесть в схеме водоснабжения.

д. Малая Горка и д. Сковородка

Согласно генплану, выполненному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», жители деревень Малая Горка и Сковородка обеспечиваются водой из шахтных колодцев.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зоны санитарной охраны в соответствии с СП 31.13330.2012 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

## 1.5 Сроки и этапы реализации схемы.

Реализация схемы назначена на период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Первый этап 2013-2023г:

- кольцевание тупиковых сетей п. Волховец и д. Новая деревня с перекладкой изношенных участков и увеличением диаметров;

- прокладка двух водопроводных линий Ø315мм от насосной станции III подъема на площадке водопроводных сооружений Деревяницкого жилого района Великого Новгорода до д. Зарелье;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей застройки д. Хутынь;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей застройки д. Зарелье;

- прокладка двух водопроводных линий от городских сетей водопровода г. Великого Новгорода до д. Волотово;

- строительство площадки водопроводных сооружений в д. Волотово, с размещением на ней резервуаров чистой воды и насосной станции (в насосной станции выделить две группы насосов: первая группа – для подачи воды в д. Ушерско и д. Радионово, вторая группа – для водоснабжения застройки д. Волотово;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Волотово;

- реконструкция поверхностного водозабора в д. Шолохово с увеличением его производительности;

- перекладка водовода от водозабора до площадки водопроводных сооружений в д. Шолохово на диаметр 225мм;

- реконструкция площадки водопроводных сооружений в д. Шолохово с доведением до требуемой производительности водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъёма;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Шолохово;

- прокладка водовода до д. Кирилловское Сельцо;

- прокладка водовода до д. Спас-Нередицы;

- устройство двух артезианских скважин в д. Новое Кунино с организацией Ι и ΙΙ поясов зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- прокладка тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода для водоснабжения д. Новое Кунино;

- устройство противопожарных резервуаров в д.д. Малая Горка, Сковородка, Спас-Нередицы, Сельцо Шатерно и Новое Кунино.

Второй этап 2023-2033г.:

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения планируемой застройки д. Хутынь;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения планируемой застройки д. Зарелье;

- прокладка двух водопроводных линий от насосной станции в д. Волотово до д. Радионово;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Ушерско;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Радионово;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Кунино и д. Кирилловское Сельцо;

- прокладка тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода для водоснабжения застройки д. Спас-Нередицы и д. Сельцо Шатерно.

## 1.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения.

На основании данных Генерального плана поселения невозможно провести детальный расчет объемов работ в рамках схемы водоснабжения и водоотведения.

Анализ генерального плана выявил необходимость его корректировки в части водоснабжения и водоотведения. Генеральный план выполнен без детализации каждого населенного пункта. Таким образом, водоснабжение и водоотведение в генеральном плане для каждого населенного пункта фактически не предусмотрено или предусмотрено формально. Отсутствие плана улично-дорожной сети населенных пунктов, а также отсутствие топографической съемки территории населенных пунктов не позволяют провести детальный расчет объемов работ для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Детализированные расчеты объемов работ по этапам возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.

# Глава 2. Схема водоотведения.

## 2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования.

### 2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод муниципального образования.

В настоящее время из населенных пунктов Волотовского сельского поселения сети канализации имеются только в п. Волховец, южной части д. Новая Деревня и центральной части д. Шолохово. Сточные воды от существующей многоэтажной жилой застройки п. Волховец по самотечным коллекторам поступают в сети канализации г. Великий Новгород. Сточные воды от центральной части деревни Шолохово системой самотечно-напорных коллекторов поступают на БОС. Сточные воды от южной части д. Новая Деревня системой самотечных коллекторов поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород. Прочая застройка вышеперечисленных населённых пунктов, а также застройка прочих деревень оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

В настоящее время обслуживающими организациями, предоставляющими услуги по водоотведению на территории Волотовского сельского поселения, являются МУП «Новгородский водоканал» и ООО «Новкоммунсервис».

### 2.1.2 Анализ действующих систем и схем водоотведения поселения.

Объекты ВКХ, обслуживаемые ООО «Новкоммунсервис»:

Сточные воды от центральной части деревни Шолохово системой самотечных коллекторов поступают в действующую КНС д. Шолохово, откуда напорной линией Ø150мм перекачиваются на БОС, введённые в эксплуатацию в 1983 году, производительностью 30м3/сут.

Характеристики канализационных насосных станций приведены в таблице №9.

Таблица 9.

| Расположение канализационной насосной станции | Год стр-ва | Мощность фактич., тыс м³/сут | Марка насосов | Кол-во насосов (шт.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| д. Шолохово | 1983 | - | СМ 100-65-250А/4 (2009) | 2 |

Таблица 10.

| Одиночное протяжение канализационных напорных сетей, км |
| --- |
| Диаметр, мм | Главных коллекторов | Уличной сети | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150 | чугун | 1975 | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| Всего: |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  |  |  |  |  | 120 |
| Одиночное протяжение канализационных самотечных сетей, км |
| Диаметр, мм | Главных коллекторов | Уличной сети | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 110 |  |  |  |  | ПНД | 1975 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 90 |
| 200 |  |  |  |  | кер. | 1975 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 120 |
| Всего: |  |  |  |  |  |  | 1,0 | 0,8 | 1,9 | 0,8 | 111 |
| Всего п.1, п.2: |  |  | 0,7 | 0,7 |  |  | 1,4 | 1,4 | 2,1 | 2,1 | 114 |

Объекты ВКХ, обслуживаемые МУП «Новгородский водоканал»:

Сточные воды от многоэтажной жилой застройки п. Волховец системой самотечных коллекторов Ø150÷300мм поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород.

Таблица 11.

| Одиночное протяжение канализационных самотечных сетей, км |
| --- |
| Диаметр, мм | Главных коллекторов | Уличной сети | Итого: | в т.ч. нуждаются в замене | % износа |
|  | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене | Материал труб | Год постройки | Всего: | в т.ч. нуждаются в замене |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 150 |  |  |  |  | а/ц | около 1990 | 0,027 | неизв. |  |  |  |
| 200 |  |  |  |  | а/ц |  | 0,466 | неизв. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | кер. |  | 0,023 | неизв. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | чугун |  | 0,135 | неизв. |  |  |  |
| 300 | кер. | до 1995 | 0,65 | неизв. |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 0,65 |  |  |  | 1,301 |  |  |  |  |

Объекты ВКХ, принадлежащие частным лицам:

Сточные воды от южной части д. Новая Деревня системой самотечных коллекторов поступают в действующие сети канализации г. Великий Новгород.

### 2.1.3 Анализ существующих проблем в сфере водоотведения.

1. В настоящее время централизованной системой хозяйственно-бытовой канализации охвачена малая часть Волотовского сельского поселения.

2.  В связи с увеличением расхода сточных вод от существующей и планируемой застройки, а также в виду морального износа, канализационные очистные сооружения д. Шолохово нуждаются в замене.

3. Действующие сети проложены более двадцати лет назад и сильно изношены.

## 2.2 Существующие балансы водоотведения.

Данные о существующем водоотведении приведены в таблице №12.

Таблица 12.

| Потреби-тель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Волховец | Хоз-питьевые нужды | чел | 770 | 190 | 146,30 | 53,40 | 175,56 | 19,14 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 207 | 25 | 5,18 | 1,89 | 6,21 | 1,08 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 7,57 | 2,76 | 9,09 | 1,01 |
|  | Итого: |  |  |  | 159,05 | 58,05 | 190,86 | 21,22 |
| д. Волотово | Хоз-питьевые нужды | чел | 234 | 25 | 5,85 | 2,14 | 7,02 | 1,12 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,29 | 0,11 | 0,35 | 0,06 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,14 | 2,24 | 7,37 | 1,18 |
| д. Зарелье | Хоз-питьевые нужды | чел | 31 | 25 | 0,78 | 0,28 | 0,93 | 0,21 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,01 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,81 | 0,30 | 0,98 | 0,22 |
| д. Кунино | Хоз-питьевые нужды | чел | 48 | 25 | 1,20 | 0,44 | 1,44 | 0,32 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,26 | 0,46 | 1,51 | 0,34 |
| д. Кирилловское сельцо | Хоз-питьевые нужды | чел | 12 | 25 | 0,30 | 0,11 | 0,36 | 0,08 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,32 | 0,11 | 0,38 | 0,09 |
| д. Малая Горка | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 25 | 0,18 | 0,06 | 0,21 | 0,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,18 | 0,07 | 0,22 | 0,05 |
| д. Новое Кунино | Хоз-питьевые нужды | чел | 57 | 25 | 1,43 | 0,52 | 1,71 | 0,38 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,50 | 0,55 | 1,80 | 0,40 |
| д. Новая Деревня | Хоз-питьевые нужды | чел | 136 | 190 | 25,84 | 9,43 | 31,01 | 6,51 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 1,29 | 0,47 | 1,55 | 0,33 |
|  | Итого: |  |  |  | 27,13 | 9,90 | 32,56 | 6,84 |
| д. Радионово | Хоз-питьевые нужды | чел | 47 | 25 | 1,18 | 0,43 | 1,41 | 0,32 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,23 | 0,45 | 1,48 | 0,33 |
| д. Спас-Нередицы | Хоз-питьевые нужды | чел | 23 | 25 | 0,58 | 0,21 | 0,69 | 0,16 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,72 | 0,16 |
| д. Сельцо Шатерно | Хоз-питьевые нужды | чел | 13 | 25 | 0,33 | 0,12 | 0,39 | 0,09 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,41 | 0,09 |
| д. Сковородка | Хоз-питьевые нужды | чел | 1 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| д. Ушерско | Хоз-питьевые нужды | чел | 111 | 25 | 2,78 | 1,01 | 3,33 | 0,73 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,14 | 0,05 | 0,17 | 0,04 |
|  | Итого: |  |  |  | 2,91 | 1,06 | 3,50 | 0,77 |
| д. Хутынь | Хоз-питьевые нужды | чел | 154 | 25 | 3,85 | 1,41 | 4,62 | 0,91 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,19 | 0,07 | 0,23 | 0,05 |
|  | Итого: |  |  |  | 4,04 | 1,48 | 4,85 | 0,96 |
| д. Шолохово | Хоз-питьевые нужды | чел | 152 | 150 | 22,80 | 8,32 | 27,36 | 5,47 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 25 | 3,25 | 1,19 | 3,90 | 0,82 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 1,30 | 0,48 | 1,56 | 0,31 |
|  | Итого: |  | 282 |  | 27,35 | 9,98 | 32,82 | 6,61 |
|  | Всего: |  | 2133 |  | 232,91 | 85,01 | 279,49 | 39,27 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения.

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

## 2.3 Перспективные расчётные расходы сточных вод.

Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории, с учётом коэффициента суточной неравномерности. Удельное водоотведение в неканализованных районах принимается 25 л/сут на одного жителя (согласно п. 5.1.4 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»).

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды, а также суммарное водоотведение Волотовского сельского поселения приведены в таблице 13.

Таблица 13.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| п. Волхо-вец | Хоз-питьевые нужды | чел | 770 | 190 | 146,30 | 53,40 | 175,56 | 19,14 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 207 | 25 | 5,18 | 1,89 | 6,21 | 1,08 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 7313 | 230 | 1681,99 | 613,93 | 2018,39 | 138,26 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 91,67 | 33,46 | 110,01 | 7,92 |
|  | Итого: |  |  |  | 1925,14 | 702,68 | 2310,17 | 166,40 |
| д. Волото-во | Хоз-питьевые нужды | чел | 257 | 25 | 6,43 | 2,35 | 7,71 | 1,25 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,32 | 0,12 | 0,39 | 0,06 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,75 | 2,46 | 8,10 | 1,32 |
| д. Зарелье | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 328 | 160 | 52,48 | 19,16 | 68,22 | 10,83 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 6,30 | 2,30 | 6,30 | 1,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 58,78 | 21,45 | 74,52 | 11,83 |
| д. Кунино | Хоз-питьевые нужды | чел | 98 | 25 | 1,20 | 0,44 | 1,44 | 0,32 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,26 | 0,46 | 1,51 | 0,34 |
| д. Кирилловское сельцо | Хоз-питьевые нужды | чел | 840 | 25 | 0,30 | 0,11 | 0,36 | 0,08 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,32 | 0,11 | 0,38 | 0,09 |
| д. Малая Горка | Хоз-питьевые нужды | чел | 7 | 25 | 0,18 | 0,06 | 0,21 | 0,05 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,18 | 0,07 | 0,22 | 0,05 |
| д. Новое Кунино | Хоз-питьевые нужды | чел | 57 | 25 | 1,43 | 0,52 | 1,71 | 0,38 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,07 | 0,03 | 0,09 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,50 | 0,55 | 1,80 | 0,40 |
| д. Новая Деревня | Хоз-питьевые нужды | чел | 213 | 190 | 25,84 | 9,43 | 31,01 | 6,51 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 1,29 | 0,47 | 1,55 | 0,33 |
|  | Итого: |  |  |  | 27,13 | 9,90 | 32,56 | 6,84 |
| д. Радио-ново | Хоз-питьевые нужды | чел | 119 | 25 | 1,18 | 0,43 | 1,41 | 0,32 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,06 | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
|  | Итого: |  |  |  | 1,23 | 0,45 | 1,48 | 0,33 |
| д. Спас-Нередицы | Хоз-питьевые нужды | чел | 28 | 25 | 0,58 | 0,21 | 0,69 | 0,16 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,60 | 0,22 | 0,72 | 0,16 |
| д. Сельцо Шатерно | Хоз-питьевые нужды | чел | 20 | 25 | 0,33 | 0,12 | 0,39 | 0,09 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,34 | 0,12 | 0,41 | 0,09 |
| д. Сково-родка | Хоз-питьевые нужды | чел | 6 | 25 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого: |  |  |  | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,01 |
| д. Ушерско | Хоз-питьевые нужды | чел | 230 | 25 | 5,75 | 2,10 | 6,90 | 1,14 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 0,29 | 0,10 | 0,35 | 0,06 |
|  | Итого: |  |  |  | 6,04 | 2,20 | 7,25 | 1,20 |
|  | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 304 | 25 | 7,60 | 2,77 | 9,88 | 1,60 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 0,91 | 0,33 | 0,91 | 0,15 |
|  | Итого: |  |  |  | 8,51 | 3,11 | 10,79 | 1,75 |
|  | ВСЕГО по д. Ушерско: |  | 534 |  | 14,55 | 5,31 | 18,04 | 2,94 |
| д. Хутынь | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 418 | 160 | 66,88 | 24,41 | 86,94 | 12,76 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 8,03 | 2,93 | 8,03 | 1,18 |
|  | Итого: |  |  |  | 74,91 | 27,34 | 94,97 | 13,94 |
| д. Шоло-хово | Хоз-питьевые нужды | чел | 152 | 150 | 22,80 | 8,32 | 29,64 | 6,42 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 25 | 3,25 | 1,19 | 4,23 | 0,96 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1266 | 230 | 291,18 | 106,28 | 378,53 | 38,96 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 15,86 | 5,79 | 20,62 | 2,32 |
|  | Итого: |  |  |  | 333,09 | 121,58 | 433,02 | 48,66 |
|  | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 2580 | 160 | 412,80 | 150,67 | 536,64 | 46,22 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 49,54 | 18,08 | 49,54 | 4,27 |
|  | Итого: |  |  |  | 462,34 | 168,75 | 586,18 | 50,48 |
|  | ВСЕГО по д. Шолохово: |  | 4128 |  |  |  |  |  |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Результаты расчёты суммарного расхода сточных вод от Волотовского сельского поселения представлены в таблице 14.

Таблица 14.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое тыс. м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Существую-щее положение 2013г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 906 | 190 | 172,14 | 62,83 | 223,78 | 20,24 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 152 | 150 | 22,80 | 8,32 | 29,64 | 2,68 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 60 | 7,80 | 2,85 | 10,14 | 0,92 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 945 | 50 | 23,63 | 8,62 | 30,71 | 3,01 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 11,32 | 4,13 | 11,32 | 1,34 |
|  | Итого: |  |  |  | 237,68 | 86,75 | 305,59 | 28,20 |
| Проектное предложение 2033г. | По генплану ОАО "Институт Новгородгражданпроект": |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 7313 | 230 | 1681,99 | 613,93 | 2018,39 | 138,26 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1266 | 230 | 291,18 | 106,28 | 378,53 | 38,96 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 983 | 190 | 186,77 | 68,17 | 224,12 | 22,52 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 152 | 150 | 22,80 | 8,32 | 29,64 | 6,39 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 130 | 25 | 3,25 | 1,19 | 4,23 | 0,96 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1869 | 25 | 46,73 | 17,05 | 56,07 | 4,85 |
|  | Неучтённые расходы | % | 5.0 | - | 111,64 | 40,75 | 135,55 | 10,60 |
|  | Итого: |  |  |  | 2344,35 | 855,69 | 2846,53 | 222,54 |
|  | Корректировка генплана ООО "ГрафИнфо": |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 3326 | 160 | 532,16 | 194,24 | 691,81 | 57,71 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 304 | 25 | 7,60 | 2,77 | 9,88 | 1,60 |
|  | Неучтённые расходы | % | 12.0 | - | 64,77 | 23,64 | 64,77 | 5,33 |
|  | Итого: |  | 3630 |  | 604,53 | 220,65 | 766,46 | 63,11 |
|  | ВСЕГО: |  | 15343 |  | 2948,88 | 1076,34 | 3612,99 | 285,64 |

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

3. СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

## 2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие сельского поселения, его первоочередную и перспективную застройку, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство централизованных систем, в которые поступают хозяйственно бытовые и промышленные стоки.

При размещении объектов системы водоотведения в водоохранной зоне проектом предусматривается:

- "безраструбное" соединение отводящих трубопроводов;

- люки смотровых колодцев предусматриваются с водонепроницаемыми уплотнителями;

- оснащение канализационных насосных станций  наземным павильоном, входная дверь в который выполняется металлической с водонепроницаемым уплотнителем;

- использование в конструкциях канализационных колодцев и насосных станций водонепроницаемых бетонов марки не ниже W6;

- нанесение на все бетонные и железобетонные конструкции гидроизоляции, выполненной  по технологии "Пенетрон".

п. Волховец

Сточные воды от большей части застройки п. Волховец системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в городские сети г. Великий Новгород.

Для обеспечения безаварийной работы системы водоотведения п. Волховец необходимо провести поэтапную перекладку изношенных участков канализационных коллекторов.

Жилые дома частной застройки населённого пункта оборудуются надворными уборными с бетонными выгребами с очисткой их ассенизационными машинами.

д. Новая Деревня

Планируется полное канализование д. Новая Деревня. При этом сточные воды от застройки д. Новая Деревня системой самотечно-напорных коллекторов будут поступать в городские сети г. Великий Новгород.

д. Хутынь и д. Зарелье

Планируется полное канализование д. Хутынь и д. Зарелье. Водоотведение от д. Хутынь и д. Зарелье планируется осуществлять системой самотечно-напорных коллекторов с подачей бытовых и близких к ним по составу сточных вод на реконструируемые очистные сооружения завода «Стекловолокно».

От первого перекрёстка д. Зарелье до КНС у поворота на д. Хутынь идёт самотечный коллектор Ø300мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø315мм, от КНС на расстояние 1,04 км идут два напорных коллектора из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ø225мм, далее до КНС№2 идёт самотечный коллектор из полиэтилена ПЭ100 SDR26 Ø400мм, от КНС№2 до очистных сооружений завода «Стекловолокно» идут два напорных коллектора из полиэтилена ПЭ100 SDR17 Ø315мм.

(согласно «Проекту планировки и межевания территории под строительство сетей водоснабжения и водоотведения в населённом пункте д. Хутынь», разработанному ООО «ГрафИнфо», Великий Новгород, 2013г.)

д. Шолохово

Планируется полное канализование д. Шолохово. Водоотведение планируется осуществлять системой самотечно-напорных коллекторов с подачей бытовых и близких к ним по составу сточных вод на планируемые канализационные очистные сооружения, располагаемые к северу от д. Шолохово.

(согласно генеральному плану Волотовского сельского поселения, разработанному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», Великий Новгород, 2011г. и «Генеральному плану Волотовского сельского поселения Новгородского района Новгородской области (внесение изменений в части д.д. Шолохово, Ушерско, Хутынь, Зарелье, Новая Деревня)», разработанного ООО «ГрафИнфо», Великий Новгород, 2013г.).

д. Радионово, д. Ушерско, д. Волотово, д. Кунино, д. Кирилловское Сельцо,

д. Спас-Нередицы, д. Сельцо Шатерно д. Малая Горка, д. Сковородка,

д. Новое Кунино

Населенные пункты Волотовского сельского поселения не имеющие централизованных сетей канализации могут быть оборудованы надворными уборными с бетонными выгребами или     локальными очистными сооружениями (ЛОС)  (системами глубокой очистки сточных  вод).

Гигиенические требования установлены в соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Очистка сточных вод проходит полный цикл, вплоть до удаления азота и фосфора, а удаляемый активный ил  стабилизируется в аэробных условиях и один раз в три-четыре месяца удаляется из сооружения аэрлифтом, подсушивается на площадке в течение 20 дней и  может использоваться в качестве удобрения.

Очищенная сточная вода может отводиться в ливневую канализацию, овраги, придорожные канавы, песчаные грунты путём рассасывания, а также может использоваться для полива зелёных насаждений.

ЛОС могут использоваться как для отдельных домов, так и для группы домов, а так же и для объектов социально-бытового назначения.

Местоположение, количество, производительность ЛОС и вариант отведения очищенных стоков  определяется при рабочем проектировании в зависимости от местных условий.

(согласно генеральному плану Волотовского сельского поселения, разработанному ОАО «Институт Новгородгражданпроект», Великий Новгород, 2011г.)

## 2.5 Сроки и этапы реализации схемы.

Реализация схемы назначена на период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Первый этап 2013-2023г:

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в районе планируемой жилой застройки п. Волховец;

- перекладка изношенных участков самотечных сетей при необходимости с заменой на большие диаметры в районе существующей жилой застройки п. Волховец;

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в районе жилой застройки д. Новая деревня;

- перекладка изношенных участков самотечных сетей при необходимости с заменой на большие диаметры в районе существующей жилой застройки д. Новая деревня;

- прокладка самотечных магистральных коллекторов в районе существующей и планируемой жилой застройки д. Шолохово;

- устройство КНС в районе существующей и планируемой жилой застройки д. Шолохово;

- прокладка напорных коллекторов от вышеназванных КНС д. Шолохово;

- устройство новых канализационных очистных сооружений в д. Шолохово;

- реконструкция и модернизация действующей КНС д. Шолохово с переключением её напорных коллекторов на планируемую КНС.

Второй этап 2023-2033г:

- прокладка самотечных и напорных магистральных коллекторов, а также устройство КНС №1 и 2 от д. Зарелье до очистных сооружений завода «Стекловолокно»;

- устройство канализационных сетей и сооружений в д. Хутынь, с присоединением к магистральной сети. Трассировка сети и местоположение канализационных насосных станций определяются на стадии рабочего проектирования;

- устройство канализационных сетей и сооружений в д. Зарелье, с присоединением к магистральной сети. Трассировка сети и местоположение канализационных насосных станций определяются на стадии рабочего проектирования.

## 2.6. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения.

На основании данных Генерального плана поселения невозможно провести детальный расчет объемов работ в рамках схемы водоснабжения и водоотведения.

Анализ генерального плана выявил необходимость его корректировки в части водоснабжения и водоотведения. Генеральный план выполнен без детализации каждого населенного пункта. Таким образом, водоснабжение и водоотведение в генеральном плане для каждого населенного пункта фактически не предусмотрено или предусмотрено формально. Отсутствие плана улично-дорожной сети населенных пунктов, а также отсутствие топографической съемки территории населенных пунктов не позволяют провести детальный расчет объемов работ для реализации схемы водоснабжения и водоотведения.

Детализированные расчеты объемов работ по этапам возможно будет выполнить после внесения соответствующих изменений в генеральный план поселения.

# Глава 3. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения и водоотведения

Реализация схемы назначена на период с 2013г. по 2033г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей.

Первый этап 2013-2023г:

- кольцевание тупиковых сетей п. Волховец и д. Новая деревня с перекладкой изношенных участков и увеличением диаметров;

- прокладка двух водопроводных линий Ø315мм от насосной станции III подъема на площадке водопроводных сооружений Деревяницкого жилого района Великого Новгорода до д. Зарелье;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей застройки д. Хутынь;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей застройки д. Зарелье;

- прокладка двух водопроводных линий от городских сетей водопровода г. Великого Новгорода до д. Волотово;

- строительство площадки водопроводных сооружений в д. Волотово, с размещением на ней резервуаров чистой воды и насосной станции (в насосной станции выделить две группы насосов: первая группа – для подачи воды в д. Ушерско и д. Радионово, вторая группа – для водоснабжения застройки д. Волотово;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Волотово;

- реконструкция поверхностного водозабора в д. Шолохово с увеличением его производительности;

- перекладка водовода от водозабора до площадки водопроводных сооружений в д. Шолохово на диаметр 225мм;

- реконструкция площадки водопроводных сооружений в д. Шолохово с доведением до требуемой производительности водоочистных сооружений, резервуаров чистой воды и насосной станции второго подъёма;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Шолохово;

- прокладка водовода до д. Кирилловское Сельцо;

- прокладка водовода до д. Спас-Нередицы;

- устройство двух артезианских скважин в д. Новое Кунино с организацией Ι и ΙΙ поясов зон санитарной охраны в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения».

- прокладка тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода для водоснабжения д. Новое Кунино;

- устройство противопожарных резервуаров в д.д. Малая Горка, Сковородка, Спас-Нередицы, Сельцо Шатерно и Новое Кунино;

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в районе планируемой жилой застройки п. Волховец;

- перекладка изношенных участков самотечных сетей при необходимости с заменой на большие диаметры в районе существующей жилой застройки п. Волховец;

- прокладка самотечных и напорных коллекторов, а также устройство КНС в районе жилой застройки д. Новая деревня;

- перекладка изношенных участков самотечных сетей при необходимости с заменой на большие диаметры в районе существующей жилой застройки д. Новая деревня;

- прокладка самотечных магистральных коллекторов в районе существующей и планируемой жилой застройки д. Шолохово;

- устройство КНС в районе существующей и планируемой жилой застройки д. Шолохово;

- прокладка напорных коллекторов от вышеназванных КНС д. Шолохово;

- устройство новых канализационных очистных сооружений в д. Шолохово;

- реконструкция и модернизация действующей КНС д. Шолохово с переключением её напорных коллекторов на планируемую КНС.

Второй этап 2023-2033г.:

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения планируемой застройки д. Хутынь;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения планируемой застройки д. Зарелье;

- прокладка двух водопроводных линий от насосной станции в д. Волотово до д. Радионово;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Ушерско;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Радионово;

- прокладка кольцевой сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода для водоснабжения существующей и планируемой застройки д. Кунино и д. Кирилловское Сельцо;

- прокладка тупиковой сети хозяйственно-питьевого водопровода для водоснабжения застройки д. Спас-Нередицы и д. Сельцо Шатерно;

- прокладка самотечных и напорных магистральных коллекторов, а также устройство КНС №1 и 2 от д. Зарелье до очистных сооружений завода «Стекловолокно»;

- устройство канализационных сетей и сооружений в д. Хутынь, с присоединением к магистральной сети. Трассировка сети и местоположение канализационных насосных станций определяются на стадии рабочего проектирования;

- устройство канализационных сетей и сооружений в д. Зарелье, с присоединением к магистральной сети. Трассировка сети и местоположение канализационных насосных станций определяются на стадии рабочего проектирования.